|  | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Skylt/Ljusanordning Fastighetsbeteckning:___________________________ E – __________________________________________ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- ___________________________________________ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller SK) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag)* | Resultat/datum /Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Bärförmåga (vindlast)/Kontroll av konstruktionslösning | SK | Beräkning | EKS/K-ritningar |  |  |  |
| Kontroll av underlaget/väggens beskaffenhet/ Kontroll av monterad skylt med hänsyn till risk för skador på tredje person | E | Beräkning/visuellt | EKS/K-ritningar |  |  |  |
| El-installationer | E | Ritningar/ Visuellt | Elverkets elsäkerhetsföreskrifter |  |  |  |
| Utformning och ljusstyrka medför ingen betydande olägenhet för omgivning eller trafik | E | Visuellt |  |  |  |  |
| Åtgärdens placering och utförande överensstämmer med beviljat bygglov. | E | Visuellt | Beviljat bygglov |  |  |  |

* Förkortningar som används: K-ritning (konstruktionsritning), EKS (svensk tillämpning av eurokoder), Eurokoder (Europeiska konstruktionsstandarder)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

# Text boxes

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.